オフサイトシステム概要

新人社員教育用

2003.5.16

オフサイトシステムって何？

ｼｽﾃﾑが無かったらどうなる？？？？？

PUMP運転・流量測定・コントロール弁開度調整

全てを人間が行う事になる

オフサイトシステムって何？

出荷・作製・移送等を自動で行う為のｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ

オフサイトシステムって何？

○○製油所オフサイトシステムでは

海上出荷････OMS3000

陸上出荷････ASTMAC

3地区作製･･･OMS3000

9地区作製･･･μーXL

11地区･･････μ―XL

12地区･･････CS-3000

を使用している

OMS3000 Packageの構成

オフサイトシステム

システム環境の特徴

OMS3000はCENTUM-CS環境で開発されたパッケージであり、TRANS/BLEND3000及びTIM3000のコントローラはCSバージョンである。

但し、既存のコントローラ(FCS・FUS)はそのまま使用しており、オフサイトDCSは、CENTUM-CSとXLバージョンが共存するシステム構成となる。

オペコンは従来のコンソール型より、量産品のPCデスクトップ型を採用しており、MS-Windowによるオペレーションとなる。

前オフサイトシステム環境

OMS Automation Systemの導入目的

1.先進のBPC技術(ブレンド性状制御技術)の導入し、製品性状を確実にオンスペックさせると共に、製品作製Costの最小化にメリットを得る

キーポイント1 ＝オフサイト分野のアドバンスト制御の導入

キーポイント2 ＝高精度、高信頼性のアナライザーの導入

2.BPCを効率的に機能させうる、オフサイト関連ソフトウェア(操油管理、タンク在庫管理等)を新らたに導入する。

キーポイント＝生産活動効率化システムの導入

OMS3000導入メリット

OMS3000は、○○社が開発した、オフサイト統合管理パッケージであり、大きく下記のメリットがある。

①オフサイトの収益改善(BPC導入)

②ラインオペレーションの確実性と品質管理の向上

(PATH導入：自動ラインナップ・自動コンタミ管理)

③海上出荷システムの信頼性向上

(OMS：RISオーダーの事前、一括取込方式)

④JOB運転中の監視機能の強化

(OMS/TIM:JOBの運転監視は、流量計の実績数量とタンク在庫量による複合監視)

OMS 3000 導入メリット

| No | 要件 | ベネフィット | Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BPC導入による製品作成時のGive away削減による収益改善。 | ●製品Give away削減 | BPC 3000 |
| 2 | 海上出荷Blend等、各種Orderの一括Download化により、 ジョブ実行前の各Orderの内容吟味がDCSで可能。 RISダウン時でも、OMCに蓄積されたOrderを元に出荷・Blending作業が継続可能。 最新のAuto line up機能の導入により、運転条件に合せた最適Pathが自動選択されることにより、Line upオペレーションの省力化に寄与。 Lineコンタミの自動チェック機能により、製品出荷時等の品質管理が向上。 | ●オペミス防止 （事前確認） ●継続操業への信頼性向上 ●省力化・確実 （選択自動化） ●品質管理向上 （自動化） | OMC 3000 BLEND 3000 TRANS 3000 |
| 3 | DCS画面でTankオペレーションが可能となり、ジョブ実行監視とTank在庫監視のシングルウィンドウズ化を実現。 | ●DCS運転の操作性向上 | TIM 3000 |
| 4 | 操作性・機能性の高いPath生成エンジニアリングツール導入。 "Auto CAD"によるPathコンフィギュレーション。 オフサイト全体のLine管理が可能であり、"From―To"の指定により、最適Pathの選択シュミレーションが行える。 最新"P&ID"の管理ツールとしても利用。 | ●操作＆機能性UP ●迅速性、確実性 ●応用性 | PATH 3000 |

オフサイトシステム新環境

SYSTEMとは？

BPC(Blend Property Control)とは？

OMS3000 Packageの内容

# Text boxes

陸上出荷ｼｽﾃﾑ

注はﾛｹｰｼｮﾝｽｲｯﾁ

製品

TANK

ﾎﾟﾝﾌﾟ

流量計

自動弁

定流量弁

注

ﾘﾓｰﾄｽｲｯﾁ

ﾊｯﾁｾﾝｻｰとｺﾈｸﾀｰ

ICｶｰﾄﾞ

ICｶｰﾄﾞ

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ﾊﾞﾘﾔ

ｱｰｽｺﾈｸﾀｰ

制御ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ

RIS

OMC3000

ｵﾌｻｲﾄ操油管理

PATH3000

ﾊﾟｽ生成ﾂｰﾙ

BPC3000

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ性状制御

TIM3000

ﾀﾝｸ在庫管理

BLEND3000

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞJOB制御

TRANS3000

油移送JOB制御

DCS計器ﾌﾞﾛｯｸ

ﾀﾝｸｹﾞｰｼﾞｼｽﾃﾑ

ｵﾌｻｲﾄﾌﾟﾛｾｽ

ﾚﾍﾞﾙ4

ﾚﾍﾞﾙ3

ﾚﾍﾞﾙ2

ﾚﾍﾞﾙ1

主要機能

job Order管理

ﾊﾟｽ選択とｵｰﾄﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ管理

選択共有管理

機器ｽﾃｰﾀｽ管理

配管滞油管理、ｺﾝﾀﾐﾁｪｯｸ

job監視

運転中ﾗｲﾝｱｯﾌﾟ監視

運転条件変更

job実績管理

主要機能

最終性状予測

最終製品性状制御

ﾋｰﾙ(ﾃﾞｯﾄﾞｽﾄｯｸ)補正

ｺｽﾄ最少/計画との差分最少制御

制御続行可否ﾁｪｯｸ

主要機能

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞJOB実行監視

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞJOB実行制御

ﾌﾞﾚﾝﾄﾞJOBﾊﾟｽ選択実行

主要機能

AutoCADによるP&ID入力

ﾊﾟｽ生成最適化

ﾊﾟｽ生成

OMC3000ﾊﾟｽ情報のﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

主要機能

ﾀﾝｸﾃﾞｰﾀ収集

ﾀﾝｸ在庫計算

ﾀﾝｸｽﾃｰﾀｽ管理

JOB終了条件監視

ﾀﾝｸ異常監視

ﾀﾝｸｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄﾃﾞｰﾀ収集

ﾀﾝｸ性状受信

主要機能

油移送JOB実行監視

油移送JOB実行制御

油移送JOBﾊﾟｽ選択実行

OMC3000：ｵﾌｻｲﾄ操油管理

BPC3000：ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ性状制御

BLEND3000：ﾌﾞﾚﾝﾄﾞJOB制御

TRANS3000：移送JOB制御

TIM3000：ﾀﾝｸ在庫管理

た

PATH3000：PATH生成

た