| 基本操作－５０ | 粉末消火器（１００型）の取扱い | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ○消火器の適応性 ＡＢＣ消火器- - 普通・油・電気火災 ＢＣ消火器- - 油・電気火災に適応 ○取扱いは次の２名で行うことが望ましい。 本体の取扱い ノズルの取扱い 風上より火点に向かう (6)適正圧力範囲は圧力計銘板のグリーンゾーン内であること。 (7)有効放射距離の範囲で使用する。（約５～１１ｍ） ホース長さ５ｍ (7)放射時間は形式により異なるが約６０秒である (8)再着火する可能性もあり、消火後も火点に背を向けないこと。 |

# Text boxes

二次圧力が適正圧力であることを確認する

ノズルレバーを握り、（又はノズルコックを開き）火元を手前から掃くように放射する

ストップバルブを全開にする

消火を確認する

(1)

開  始

終  了

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

火点を見きわめる

消火器を垂直に立てる

ホースを本体より外す

ボンベバルブを全開にする

ノズルレバー

容器圧力計

（二次圧力）

ボンベ圧力計

（一次圧力）