| 単位操作-103 | 運転中のガスバーナーの消火 (加熱炉) | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (1) 常時燃焼のパイロットについては、パイロットバーナーの元バルブを開けておく。パイロットバーナーの燃焼を確認すること。 (1)(2) メインバーナー減少時は、局部加熱をしないようにバランスを取って消火する。 (3) 保護面を着用する。 (5) 排ガスＯ2の調整は定常状態になってから行う。 |

# Text boxes

炉壁

炉内

AIR

エアーレジスター

終了

(5)

炉内の空気量を調整する

(4)

エアーレジスターを閉める

(3)

消火を確認する

(2)

バーナー元バルブを閉める

(1)

メイン及びパイロットバーナー元バルブを閉める

開始

パイロットなし

パイロットあり

メインバーナー

パイロットバーナー