| 単位操作-104 | 運転中のオイルバーナーの点火 (加熱炉) | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (2) ア．炉内点検及び周囲の環境確認（ガス検知）を行う。 （点火棒使用の場合） イ．保護面を着用する。 (4) バイパスバルブのシート洩れ閉め忘れに特に注意すること。 (8)(14)常時燃焼パイロットの場合はパイロットバーナーが燃焼していることを確認すること。 (8) 恒設のイグナイターがある場合はこれを利用する。 (10) 点火の際、点火棒挿入口からの熱風吹出等に注意すること。 (11)メインバーナー増加時、局部加熱をしないようにバランスを取って点火する。 (12)燃料油と噴霧蒸気との差圧を調整する。 (13)着火しない場合、次のことを実施又は確認する。 ア．燃料油の温度は適正か。 イ．噴霧蒸気中にドレンはないこと。 (16)燃焼が不安定な場合は調整する。しかし、調整しても燃焼が不安定であれば消火する。 (18)排ガスＯ2 の調整は定常状態になってから行う。 |

# Text boxes

(1)

(2)

(3)

(4)

①④バルブ閉、②③⑤バルブ開でバーナーのパージと洩れの点検を行う

オイルバーナーが装着されていることを確認する

防護処置を行う

④バルブ開で蒸気側の洩れを確認し、②③④⑤バルブを閉める

(5)

炉内の空気量を少し増す

(6)

①③バルブを全開とし、④バルブを開ける

(7)

１次．２次エアーレジスターを調整する

(8)

点火棒に点火する

(9)

パイロットバーナーに点火する

②バルブを開ける

(11)

(12)

②④バルブを調整する

着火したか

(13)

いいえ

(14)

(15)

(16)

はい

パイロットバーナー又は点火棒を消火する

１次、２次エアーレジスターを調整する

燃料は安定

しているか

いいえ

はい

開始

パイロットあり

パイロットなし

終了

(18)

バーナー前方へ点火棒を挿入する

(10)

バーナーを消火する

単－１０５

(17)

報告

炉内の空気量を調整する

⑤

ｵｲﾙﾊﾞｰﾅｰ

蒸気

燃料油

炉内

ＰＧ

ＰＧ

⑤

④

③

②

①

点火棒