| 単位操作-105 | 運転中のオイルバーナーの消火 (加熱炉) | 作成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (1) 常時燃焼のパイロットについては、パイロットバーナーの元バルブを開けておく。パイロットバーナーの燃焼を確認すること。 (3) メインバーナー減少時は、局部加熱をしないようにバランスを取って消火する。 (10) オイルバーナー抜出の場合は保護面着用のこと。 (14)排ガスＯ2 調整は定常状態になってから行う。 |

# Text boxes

⑤

(5)

消火を確認する

(6)

パイロットバーナーの元バルブを閉め、消火確認する

点火棒を消火する

(7)

)

⑤バルブを微開にする

(9)

(13)

エアーレジスターを閉める

オイルバーナー

抜出さない場合

オイルバーナー

抜出しの場合

パイロットなし

パイロットあり

炉内の空気量を調整する

(14)

終了

開始

(10)

圧力が下がったことを確認する

(12)

(11)

④バルブを閉める

(8)

②③④⑤バルブを全て閉める

(4)

⑤バルブを開けパージする

(3)

①バルブを閉める

(2)

バーナー前方へ点火棒を挿入する

④

パイロットなし

パイロットあり

③

②

①

点火棒

ｵｲﾙﾊﾞｰﾅｰ

蒸気

燃料油

炉内

ＰＧ

ＰＧ

オイルバーナーを抜出す

(1)

パイロットバーナーの点火確認