| 単位操作-107 | タンクへの受入れ | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・ 運転上限液位以上受け入れてはならない。 タンク受入れ最大流量以上で受け入れてはならない。 (1) 受入れ温度は規定範囲内であること。 (1) 受入れ可能レベルであること。 (5) タンクリモートゲージ等でタンク液位上昇を確認する。 (10)レベル変動のないこと。 (10)液封対策を実施のこと。 (11)受入れ数量は正しいこと。 |

# Text boxes

(1)

受入れタンクのレベル、温度、圧力、数量及び受入れ品の数量、性状、温度を確認する

開始

関係先へ連絡する

(9)

受入れ終了

(8)

受入れ終了時刻を想定する

(7)

受入れルートを解除する

終了

受入れタンクのレベル、温度、圧力、数量及び性状を確認する

(11)

(10)

(6)

受入れ流量を適正量に調整する

(5)

受入れ開始

(4)

関係先へ連絡する

(3)

受入れルートを確立する

(2)

関係先に連絡する