| 単位操作-108 | タンクからの払出し | 作成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | 運転下限液位以下で払い出してはならない。 タンク払出し最大流量以上で払い出してはならない (1) 払出し可能レベルであること。 (5) タンクリモートゲージ等でタンク液位低下を確認する。 (10) レベル変動のないこと。 (10)液封対策を実施すること。 (11)払出し数量は正しいこと。 |

# Text boxes

関係先へ連絡する

(9)

払出し終了

(8)

払出し終了時刻を想定する

(7)

払出しルートを解除する

終了

払出しタンクのレベル、温度、圧力及び数量を確認する

(11)

(10)

(6)

払出し流量を適正量に調整する

(5)

払出し開始

(4)

関係先へ連絡する

(3)

払出しルートを確立する

(2)

関係先に連絡する

(1)

払出しタンクのレベル、温度、圧力、数量及び、性状を確認する

開始