| 単位操作-110 | 小規模工事の仕方 （フランジの締め方） | 作成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | 作業環境を確保し実施すること。 (1)(2)規定のボルト、ナット、ガスケット、塗布材を使用する。 (4)～(7) 工具等の落下外れ防止のため、必要に応じひもを取付ける。 (6)(7)パイプレンチ等代用工具を使用しない。 (7) ア．呼び径25.4㎜以下のボルトをハンマーで叩き締めしない。 イ．トルク管理に応じたやといを用いてもよい。 ウ．全長70㎝までのやといを用いてもよい。ただし、呼び径25.4㎜以下のSS製ボルトには使用してはならない。 エ．内部流体が300℃以上、及び実績より必要な箇所はホットボルティングを行うこと。 (8) 締付状態の確認 ｱ．ボルトのネジ山がナットの上面より出ているか。 ｲ．フランジ面間が揃っているか ｳ．ボルトにゆるみはないか。（トルクチェック又はハンマーテストで確認） |
| （５） 参考図 |

# Text boxes

締付状態を確認する

漏洩、芯等機能に異常が無いことを確認する

(2)

(6)

(4)

(8)

(9)

終了

開始

ガスケット、ボルトに塗布材を塗る

締付面の錆、傷の手入れを行う

ボルト穴を合せる

仮締め

ナットを手で締めた後、スパナ又はメガネで全数を軽く締める

ガスケットを取付け、
ボルトを差し込む

(5)

(3)

(1)

ボルトのチェック（ネジ山の傷割れ等）
手入れ

(7)

本締め

対角線上にナットを均一に、力は手前方向に引いて締付ける