| 単位操作-１１１ | 小規模工事の仕方 （ストレーナーの清掃） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (1) ブロックバルブは「操作禁止」の表示をする。ダブルバルブの場合は両方のバルブを閉める。 (2)(4)熱油の場合は冷却後に行う。冷却が出来ない時にはドレンアウトクーラーを用いると共に、自然発火温度以上の場合は窒素を導入する。 (1)(2)(3)(10) ポンプの脱液、液導入については単－201～206による。 (6) 硫化鉄の存在が予想される場合は、自然発火防止のためスケールを湿潤状態に置くか空気と触れないよう措置を講ずる。 (8) ガスケット及びシール剤は正規なものを使用すること。 (9) 内部流体が300℃以上、又は実績より必要な箇所はホットボルティングを行うこと。 |

# Text boxes

(13)

ドレン、ベントを閉める

⑤

④

②

③

①

⑤

④

③

(9)

(7)

(4)

(6)

(2)

エンドフランジを取付け、ボルトを締付ける

金網をストレーナーにセットする

ストレーナー及び金網の清掃を行う

残留液に注意しながらエンドフランジのボルトをルーズにする

ブロックバルブからの洩れがないことを確認する

ストレーナーのドレンアウトを行う

開始

終了

フランジを開放し金網を取り出す

(5)

(3)

(1)

ストレーナーをブロックインする

②

①

ストレーナーをブロックアウトする

(12)

フランジのガスケット取替え、シール剤を塗布する

(8)

エンドフランジからの洩れがないか確認する

(11)

上流ブロックバルブを少し開け、ベントよりストレーナー内部のガス抜きを行う

(10)