| 単位操作-115 | 小規模工事の仕方 （仕切板撤去工事） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ブロックバルブは「操作禁止」表示を確認する。 モーターやエアー駆動弁等の場合は手動ロックとし、動力源（電源・空気等）を切り「操作禁止」表示を確認する。 (2)(3)内容物により、必要な保護具を着用のこと。 (3)挿入中に弁のシート漏れ等で内容物が滞留している場合がある。確認用ドレン弁が無い部位の場合は、スペシャル仕切板を使用しこのドレン弁で確認するか、飛散防止等の安全対策を実施してフランジルーズにより内容物の確認を行うこと。 (7) ガスケット及び塗布剤は規定のものを使用すること。 (11) ア．必要により窒素等による気密確認、エアパージを行う。 ブロックバルブの「操作禁止」表示を外す。 （単位操作―４２３ 配管のサービスイン参照） ﾓｰﾀｰやｴｱｰ駆動弁等の場合は「操作禁止」表示を外し、動力源を活かし、自動に切替える。 |

# Text boxes

(11)

(10)

(9)

なし

報告

ドレンアウトを中止する

仕切板挿入箇所前後のラインの脱圧、パージ、ドレンアウトをドレンバルブにて行う

安全対策を実施しフランジルーズにより仕切板挿入箇所前後のラインの脱圧、パージ、ドレンアウトをを行う

ドレン弁なし

ドレン弁あり

（ドレン弁あり）

（ドレン弁なし）

あり

ブロックバルブからのシート洩れがないか

直近のドレン弁より残留液・ガスを確認

仕切板表示塗装、表示札を復旧する

スペシャル仕切板より残留液・ガスを確認

④

- 標準的な仕切板

挿入位置

(6)

(3)

(5)

フランジを合わせ、ボルトを締付ける

（単位操作―１１０）

②

③近くにブロック弁が無い仕切板挿入の場合

残留液に注意しながら撤去位置のフランジボルトをルーズにする

開始

終了

仕切板を撤去する

(4)

(2)

(1)

仕切板挿入箇所のブロックバルブのブロックインを確認する

③

④ブロック弁へ直に

仕切板挿入の場合

①

(8)

フランジ面を整備し、塗布剤を塗布した新品ガスケットに取替え挿入する

(7)

フランジからの洩れがないか確認する

仕切板撤去箇所のブロックバルブをブロックアウトする（単位操作―４２３）

②ブロック弁へ直に

仕切板挿入の場合

スペシャル仕切板例

オンライン側