| 基本操作－１４ | 潤滑油の交換 | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・更油(交換)は運転中に行なわない。 ・潤滑油に水やゴミ等が混入しないように注意する。 ・運転したらレベルが変化することがあるので、更油後運転したら必ずレベルを確認し必要であれば補給する。 (1)潤滑油台帳等により油種名及び油量を確認する。 (2)(9)オイルに汚れがある場合は、同種オイルで共洗いをする。 (7)入れ過ぎた場合は温度上昇、洩れの可能性があるので適正レベル迄ドレンアウトする。 |

# Text boxes

給油口

オイルリング

コンスタント

オイラー

Ａ部

オイルゲージ

ドレンコック

ドレンプラグ

シャフト

ドレンコック（プラグ）を閉める

いいえ

はい

(13)

(7)

オイラーのレベ

ルは下がるか

(18)

(17)

(15)

(16)

(3)

(8)

(9)

(10)

ｵｲﾗｰのレベルが下がり始める迄ﾄﾞﾚﾝｱｳﾄする

ｵｲﾗｰのﾚﾍﾞﾙが下がらなくなる迄ｵｲﾗｰで給油する

給 油 口 を 開 け る

ド レ ン ア ウ ト す る

給  油  す  る

給 油 口 を 開 け る

オ イ ラ ー を 外 す

ド レ ン ア ウ ト す る

(11)

終 了

指定された潤滑油を準備する

給油口を閉める

ドレンコック（プラグ）を閉める

オ イ ラー を 取 付 け る

Ａ部に油面が見えるまで給油する

適正レベル迄給油する

Ａ部の詰り及び傾きが無い   ことを確認する

コンスタント

オイラータイプ

(1)

(2)

(4)

油面が上昇することを確認する

(5)

オイルゲージタイプ

開 始

(6)