| 単位操作―２０４ | 油ポンプの液導入 （適用除外：減圧ポンプ） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (4) 代表的な油種の自然発火温度は安全衛生管理基準手引き第２章参照のこと。 尚、ここでの油温判定は操作時点での油温を指す。 (6) 導入圧力は吸込側運転圧力以下の事。 (7) 窒素パ－ジ後のケ－シング圧力はゼロ迄脱圧する。 (10)(11) 駆動機付バルブは手動にて操作の事（多量流入防止） (10) バルブ①～②間に溜まっているガスが運転中のポンプに流れる事を防止する為、下流バルブを先に開ける。 (15) 圧力計及びキャップが確実に取付けられている事。 (16) エクスタ－ナルフラッシングの場合はラインを確立する事。 (17) 暖機を必要とするポンプに適用。 ○バルブおよび動力源の「操作禁止」の札を取外す。 |

# Text boxes

注）吸込みバルブがシングルバルブの場合、アロー（１０）を削除する

開 始

(2)

(1)

(3)

(4)

メカフラッシングが活きている事を確認する

圧力計を活かしその他のバルブ閉を確認する

冷却水を通水する

窒素導入治具を取付ける

系内の酸素濃度が８％以下になった事を確認する

(5)

(6)

導入油温は発火点未満か

洩れの無い事を確認する

(8)

(7)

(9)

(10)

終了

(11)

吸込みバルブ①を微開し液を導入する

窒素導入を停止する

吸込みバルブ①を全開にする

暖機を開始する

いいえ

②

系内にドレンの無い事を確認する

はい

窒素を導入しエア－を排除する

高位置のベントバルブを開け、ガス抜きをする

ガスが抜けた事を確認しベントバルブを閉める

動力源を活かす

吸込みバルブ②を全開にする

洩れの無い事を確認する

(12)

(13)

(16)

(17)

(18)

①

(14)

(15)

吸込み側

吐出側

②