| 単位操作―２１９ | ベルトコンベアーのスタート・ストップ | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ア．モータースタート時にベルトコンベア上に物が乗っていないこと、ベルトコンベアーに巻きこまれる物が無いことを確認する。 イ．緊急停止装置のある物は作動確認すること。 (4)スタート約１０分後に異常の有無を再度点検すること。 （熱、音、振動、電流、潤滑油レベル） |

# Text boxes

（11）

（５）

②

開 始

ベルトコンベアの上に物が乗っていないことを確認する

潤滑油を点検する

終了

スクレーパーの作動を確認する

ベルトのたるみ・蛇行の有無を点検する

モーターをストップする

（12）

各部を点検する

ストップ

モーターをスタートする

スタート

開 始

（１）

（４）

（２）

（３）

終了