| 単位操作－３０４ | 圧力発信器のサービスアウト・サービスイン | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (1)計算機入力のものはあらかじめオフラインにする。 (2)インターロックを外す場合は別途手続きで実施する。 (2)(3) 表示札を取り付ける。 (5)ストップバルブ操作時、バルブのグランド部袋ナットの共回りが無いことを確認する。 (5)バルブ操作はゆっくり行い、発信器に急激に圧力をかけない事（破損防止）。 (5)(7) 表示札を取り外す。 (7)ア．計算機入力のものはオンラインにする。 インターロックを入れる場合は別途手続きで実施する。 |

# Text boxes

開始

開始

(2)

(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

ストップバルブを開ける

発信器の計器番号を確認する

発信器の計器番号を確認する

コントローラーのモードをマニュアルにする

（ボードマン操作）

圧力指示が正常である事 を確認する

コントローラーのモードを元の状態に戻す

（ボードマン操作）

終了

ストップバルブを閉める

終了

(3)

元バルブ

キャップ

ストップ

バルブ

ドレン

バルブ

圧力発信器

サービス　アウト

サービス　イン