| 単位操作―３０５ | 圧力発信器のゼロチェック | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ※ヘッド補正してあるものがあるので注意する事。 ※タップにエチレングリコール等のシ－ル液を封入してある計器をドレンアウトした場合は、指定されたシール液を補充する。 ※ストップバルブ操作時、バルブのグランド部袋ナットの共回りがないことを確認する。 (4) ア．ゼロ点調整不可能なものは補修依頼する。 イ．計算機入力のものは、計算機でゼロ点を確認する。 |

# Text boxes

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

キャップ

ストップ

バルブ

ゼロ点をチェックし、ゼロ点を調整する

元バルブ

ドレンバルブを閉める

キャップを取付ける

（キャップの取付け　　　　基－５）

ドレン

バルブ

発信器の計器番号を確認する

開 始

サービスアウトする

（単―３０４）

②

圧力発信器

サービスインする

（単－３０４）

ドレンアウトを行う

（ドレンアウト　基－１２の(4)項まで行う）

終　了