| 単位操作―３０９ | 液面計の点検（正圧の場合） その１（ニードルバルブ操作） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ※チェッキボールの働きを理解しておく。 ※高圧設備の液面計については別途要領を作成し実施すること。 ※ストップバルブ操作時、バルブのグランド部袋ナットの共回りが無いことを確認する。 ※ボイラー等の液面計は充分暖気を行なうこと。（ガラスの破損を招く） (11) ニードルバルブは必ず全開にすること。 |

# Text boxes

(12)

(11)

(10)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

終了

ドレンキャップを取り付ける  （基－５）

① ②バルブを全開にする

液面計の洩れのないことを確認する

液面がスムーズに上昇することを確認する

①バルブを少し開けて
②バルブを少し開ける

②バルブを閉め、

③バルブを閉める

②バルブを少し開け、③バルブから液又はガスが出ることを確認する

① バルブを閉める

①バルブを少し開け、③バルブから液又はガスが出ることを確認する

③バルブを開ける

①、②バルブを閉める

開 始

ドレンキャップを外す

（基－６）

リセットしたところ

作動したところ

②

①

③

チェッキボール

②