| 単位操作―３１１ | 液面計の点検（負圧の場合） （チェッキボール無し） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | 負圧の場合チェッキボールは外してあるがチェッキボールの有るものもある。 液面計の洩れ点検は連成計が系内圧と同圧になった時点で①又は②バルブを閉め、圧力の変化を見る方法がある。但し、③バルブや連成計の取り付け部に洩れがなく、①②バルブに洩れのない事。 |

# Text boxes

(12)

(11)

(10)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

終了

液面がスムースに上昇する事を確認する

①バルブを開け②バルブを開ける

連成計を取り外し、プラグを取り付けて③バルブを閉める

②バルブを閉め③バルブを開ける

②バルブを開け連成計が系内圧と同圧になったことを確認する

③バルブを開け大気圧にバランスした後③バルブを閉める

①バルブを開け連成計が系内圧と同圧になったことを確認する

① バルブを閉める

液面計上部に連成計を取り付け、③バルブを閉める

液面計上部のプラグを外す。

① ② バルブを閉める

開 始

③バルブのドレンキャップを外し、バルブ開とし、ドレンアウトする。

②

ドレンキャップを取り付ける（基－５）

②

①

③

連成計

(13)