| 単 位 操 作 －４０６ | 表面復水器のスタート （タイプⅡ） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポ イ ン ト |
|  | (4) 純水― 高純水・低純水・ボイラー給水のいずれでも良い。 |

# Text boxes

開始

復水排出系の確立

液面調節系統及び還流弁を活す

復水系統のライン活しを確認しコンデンセートは大気ブローとする

復水ポンプをスタートし、水を循環させる

グランドコンデンサークーラーをスタートする

軸封装置をスタートする

エジェクターをスタートする

規定値まで減圧になっているか確認する

復水タービンをスタートする

復水器の各部を点検し、異常ない事を確認する

復水の回収が可能か水質の確認をする

終了

復水器に純水を張込む

復水器の冷却水（海水）を通す

減圧になる機器のベントドレンバルブを閉じ大気との接続を断つ

コンデンセートを大気ブローから回収に切替える

復水器の液面確認

海  水

海  水

排  気

エジェクター

スチーム

表  面

復水器

コンデンセート

純  水

ＦＣ

ＬＣ

復水ポンプ

エジェクタークーラー

グランドコンデンサークーラー

大気放出弁

(8)

(7)

(6)

(16)

(15)

(14)

(13)

(12)

(11)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(10)

(9)