| 単 位 操 作 －４０９ | 熱交換器のシャットダウン | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポ イ ン ト |
|  | 本操作は熱交換器単体の シャットダウン操作である。 (1)(3) 差圧設計してある場合、設計値以上の差圧がかかるような操作をしてはならない。 (3) 孤立により液封状態となり、圧力が上昇する恐れのある場合は、別途液封対策を考慮すること。 |

# Text boxes

開  始

ドレンアウトを行う  （基－１２）

高温側の温度低下を確認する

常温，常圧になったことを確認する

低温側流体の流れを止め，

高温側・低温側共に孤立する

低温側

終  了

高温側流体の流れを止め冷却する

スチーム又は窒素パージを行う

高温側

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

＜例＞