| 単 位 操 作 －４１１ | 空冷式熱交換器のシャットダウン | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポ イ ン ト |
|  | 本操作は空冷式熱交換器単体のシャットダウン操作である。 設計温度以上に温度が上昇するような操作をしてはならない。 |

# Text boxes

開始

チューブ側の流れを止め冷却する

ファンをストップする

常温、常圧になったことを確認する

ドレンアウトを行う

（基―１２）

空 冷 式 熱 交 換 器

終了

(4)

スチーム又は窒素パージを行う

(3)

(2)

(1)

Ｍ

(5)