| 単位操作－４１４ | 遠心コンプレッサーの切替え （Ａ→Ｂ） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポ イ ン ト |
|  | ポイント (3) 負荷の移動はサージングに注意し、ゆっくり行うこと。 (4) 切換え約１０分後に運転中のコンプレッサーを点検し、異常のないことを確認する。 |

# Text boxes

開始

Ｂの④バルブを開ける

Ｂのコンプレッサーをスタートする（単―４１２）

Ｂの③を開けながらＡの②を開ける。これと同時にＡの①を閉じながらＢの④を閉じ、切替える

流量・圧力及びコンプレッサーに異常がないことを確認する

Ａ

終了

吐  出

Ａのコンプレッサーをストップする （単―４１３）

吸  込

Ｂ

スタートアップバイパス

③

④

①

②

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Ａの②バルブを閉める

(6)