| 単 位 操 作 －４１７ | 往復動コンプレッサーの切替え （ Ａ → Ｂ ） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポ イ ン ト |
|  | (3)(4)ロードの切替えは迅速に行うこと。 (3)(4)バイパスタイプのコンプレッサーは、バイパスバルブの開閉にて切替えを行う。 (3)(4)ロード切替え後、流量を確認し、ロードが確実に切替わっていることを確認する。 (5) 切替え後、約１０分後に運転中のコンプレッサーを点検し、異常のないことを確認する。 |

# Text boxes

開始

Ｂのコンプレッサーをスタートする    （単―４１５）

熱・振動・音の異常のないことを確認する

①シリンダーのロードを③シリンダーへ切替える

②シリンダーのロードを④シリンダーへ切替える

Ａのコンプレッサーをストップする    （単―４１６）

終了

Ａ

流量・圧力及びコンプレッサーに異常のないことを確認する

Ｂ

①

②

③

④

∫

∫

∫

∫

∫

∫

吐  出

吐  出

吸  込

(1)

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

吸  込