| 単 位 操 作 －４２１ | スタートアップ時のエバキュエーション | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポ イ ン ト |
|  | (1) ｱ. 仕切板挿入・撤去・差し替え時、系内が負圧でないこと。 ｲ. 必要に応じて酸欠防止の為の保護具を着用する。 (3) 差圧発信器保護の為、減圧設計になっていない発信器は器内を減圧にしないこと。 ブロックバルブのみではバルブ漏れがあった場合、片側のみ減圧になる可能性があるため、均圧弁を開ける。 (4) 連成計の１個は最上流につける。 (5) ポンプ・コンプレッサーは別途パージを行う。 (6) 系内がオーステナイトステンレス鋼の場合、ポリチオン酸応力腐蝕割れ防止の為酸素含有量が100PPM以下の窒素を使用すること。 (9) スチーム停止時または、バキュームポンプ停止時はプロセス側を先に閉めること。 (11) 系内が低合金鋼である場合導入窒素温度は、破壊力学的に検討された温度以上であること。 (14) 酸素濃度測定場所は窒素導入箇所より最も離れた箇所で実施する。 (15) 酸素許容濃度 ｱ.水素・エチレン・アセチレン ２％≧ ｲ.その他の可燃性ガス ８％≧ ただし圧縮する場合 ４％≧ |

# Text boxes

開始

系内圧力を脱圧し、必要箇所の仕切板挿入・撤去・差し替えを行う

エバキュエーションルートを　確立する

系内計器のブロックイン及び　均圧弁を開ける

系内に２個以上の連成計を取り付ける

系内に設置されているポンプ・コンプレッサーを孤立する

窒素を導入し系内を

0.02～0.03MPa（0.2～0.3Kg/cm2）

とする

３０分間放置し系内の圧力が低下しない事を確認する

エジェクターまたは、バキュームポンプを起動し系内を

-0.08～-0.093Mpa

(-600～-700mmHg)とする

エジェクターまたは、バキュームポンプを停止する

３０分間放置し系内の圧力が上昇しないことを確認する

窒素を導入し系内を

0.02～0.03MPa(0.2～0.3Kg/cm2)

とする

エジェクターを起動し系内を

-0.08～-0.093 MPa

(-600～-700mmHg)とする

窒素を導入し系内を

0.02～0.03MPa(0.2～0.3Kg/cm2)

とする

酸素濃度を測定する

終了

(1)

(2)

(3)

(9)

(10)

(11)

(4)

(12)

(13)

(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

いいえ

(15)

酸素濃度は

許容濃度以下か

はい