| 基本操作－１９ | タ ン ク の 検 尺 （そ の ２） （硫黄、アスファルトのスキ尺測定） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | 測定は受け入れ中、及びミキシング中は行わない。 ・ 検尺テープは専用のものを使用する。 ・ ガスシールしているタンクの検尺は２名以上で行う。 硫化水素、亜硫酸ガスに注意する。 |

# Text boxes

(13)

(14)

(12)

(15)

終 了

リモートと検尺値の差が許容範囲内かを確認する

保 護 具 を 脱 ぐ

ゲージハッチを閉める

テープを巻き上げてレベルを読みトップテープの読みから差し引く

ゲージハッチ開放前準備（基－16、17）を実施する。

テープを静かに降ろす

ゲージハッチのトップテープを読む

分銅及びテープの一部が液面に達したら約３ 秒間止める。

ゲージハッチを開ける

保護面を着用する

保護手袋を着用する

３回計測し平均値を求  める

(10)

(11)

テープ・分銅の付着物を除去する

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

空気呼吸器着用（ライフゼム、エアーラインマスク等)

開 始

(4)

アスファルト

硫黄

硫黄か

アスファルトか

(3)

(2)

(1)

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ －（ Ｂ － Ｃ ）＝スキ尺