| 単 位 操 作 －４２４ | 塔槽の開放 | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポ イ ン ト |
|  | ・開放設備がオーステナイトステンレス鋼の場合、ポリチオン酸による応力腐蝕割れ対策を協議し対策すること。 (1) ｱ. ドレンより内部プロセス流体が出ないことを確認する。 ｲ. ベントよりプロセスガスが残留していないことを確認する。 但しスラッジ、ポリマーの残留する塔槽類は協議の上開放を決定する。 (3) 塔槽内温度が常温とは、外気温を目安として、異常に温度差がない場合をいう。 (10)ドレン・ベントバルブを開けることにより系内に空気が入って、硫化鉄が燃える恐れがある場合は水洗等の対策が必要。 (12) マンホールを２箇所以上開放する際は上部マンホールより開放し、開放したマンホール付近の酸欠防止対策実施後、下部マンホールを開放しドラフトによる上部マンホール付近作業者の酸欠防止を図る。 |

# Text boxes

開始

塔槽内部に

残ガス、残留物は

ないか

塔槽内温度は

常温となって

いるか

回転機のあるものは動力源をカットする

他系と切りはなされていることを確認する

硫化鉄対策は必要か

硫化鉄対策を実施する

塔槽内圧力が大気圧であることを確認する

ドレン・ベントバルブは開いているか確認する

周囲に火気の無いことを確認する

マンホールを開放する

異常な温度上昇はないか

マンホールの蓋を固定する

内部立入り禁止表示を行う

終了

協  議

協  議

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

（13）

（15）

（16）

協  議

（14）

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ