| 単 位 操 作 －４２９ | タンクのオイルイン（ＦＲＴ・ＣＦＲＴ） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポ イ ン ト |
|  | (1) タンクテーブルが設定されていることを確認する。 (7) 対象油種：白油等で固有抵抗が１０１１～１０１５Ωcmの範囲のもの。 （含：原油、スロップ） (9)(10) ｱ. オイルイン前のバルブの開閉状況を確認する。 ｲ. オイルイン開始は深夜２２：００～５：００）に行ってはならない。 (13)各タンク固有の最大受入れ量以下であること。 (18) ｱ. フロート上へ立入る前に必ず作業環境を確認すること。 ・Ｏ２濃度 ２０％以上 ・有毒ガス濃度 許容濃度以下 ｲ.環境測定時は空気呼吸器を着用し監視人を置く。 (19)許容値はタンクリモートの仕様等により異なる。 (7)(9) Ｏ２８％以下であれば静電気対策（流速管理）は不要であるが（安全衛生管理基準）大規模タンクの場合Ｏ２％が均一になっていない可能性がある為流速管理を実施する。 (6)(8) 爆発混合気の生成防止を目的としている。 |

# Text boxes

開始

全ての計器の点検整備が終了し、活きていることを確認する

工 事 完 了 確 認

漏れの無いことを確認する

浮屋根が浮上したことを確認

する

漏れの無いことを確認する

リモートゲージを補修する

静電気対策

対象油種か

計器類・タンク各部の作動が

良好であることを確認する

受 入 れ 停 止

全ての防災設備が活きている

ことを確認する

終了

(1)

(2)

(3)

(9)

(10)

(8)

(4)

(17)

(5)

(6)

(7)

非常用排水口に水が満たされているか確認する

(10)

(20)

油温又は気温が

引火点以上か

許容範囲以内か

受入れ流量調整

（７ｍ/sec以下）

(14)

いいえ

(11)

(16)

初速制限(流速１ｍ/sec以下)

による受入れ

はい

仕切板の撤去が終了していることを確認する

(18)

(19)

いいえ

はい

規定量に達したことを確認

する

はい

いいえ

(13)

(15)

Ｏ２濃度８％以下に窒素等で置換する

(12)

実尺実温測定によりリモート
ゲージとの指示差を確認する

飛沫を発生させない様ゆっくり受入れる