| 単位操作－４３７ | スクリューフィーダーのスタート・ストップ | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (2)軸封及びシール部にＮ２等が設置されているものはスタート前に規定量流しておく。 (2) ターニングは補修後、 長期停止時、機器上必要なものについては必ず実施する。 イ．補修後のターニングは３回転以上実施すること。 ウ．ターニングは動力源を切った状態で実施すること。 エ．原則としてインチングをしてはいけない。 (4) チェーンの伸び、振動、異音がないことを確認する。 (5)徐々に規定回転数まで上げる。 (6)スタート約１０分後に異常の有無を再度点検すること。 特にスクリューとケーシングの異音・振動及び軸受け部の発熱に注意する。 (6)点検時、回転部には絶対手を触れないようにする。 (13)速度調整機構を有するものは停止前に回転数を調整すること。 |

# Text boxes

潤滑油を点検する

ス タ ー ト

(11)

(12)

(13)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

開始

モーターをスタートする

電流値を確認する

終了

チェーンの点検を行う

各部を点検する

供給を開始する

電流値を確認する

供給を停止する

開始

終了

モーターをストップする

ス ト ッ プ