| 単位操作－４３９ | 粉体ミキサーのスタート・ストップ | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (2)軸封及びシール部にＮ2等が設置されているものはスタート前に規定量流しておく。 (2)冷却水等が設置されているものはスタート前に流しておく。 (2) ア．ターニングは補修後・長期停止時・機器上必要なものについては必ず実施する。 イ．補修後のターニングは３回転以上実施すること。 ウ．ターニングは動力源を切った状態で実施すること。 エ．原則としてインチングをしてはいけない。 (5)スタート約１０分後に異常の有無を再度点検すること。 |

# Text boxes

モーターをスタートする

電流値を確認する

電流値を確認する

モーターをストップする

供給を開始する

各部を点検する

終了

終了

供給を停止する

潤滑油を点検する

開 始

開始

ストップ

(11)

スタート

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(12)

(13)