| 基本操作－２１ | タ ン ク の 検 温 | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・測定は受け入れ中、及びミキシング中に行わない。 ・静電気対策必要油の検温器具については、吊り下げ部は導線入り木綿ひもでありボンディングしてあること。 検温器具は白油黒油等の用途別に専用化する。 温度計感温部の故障に注意する。 ・ガスシールしているタンクの検温は２名以上で行う。 ・温度計及び吊り下げ紐は、使用前に導電性をチェックし断線のないものを使用する。 ・検温前に吊り下げ紐のボンディングを実施する。 (3)検温器をパイプに沿わせながら静かに降ろす。 (7)白油、スロップの静電気対策必要油のケース内油の処置は所定の容器に回収すべきであるが、やむを得ずタンクに戻す場合にはゲージウェルに沿って流し込む等、気泡の混入や油ミストが生じないようにする。 （静電気対策より） |

# Text boxes

開 始

(1)

ゲージハッチ開放前準備　（基－16、17）を実施する。

レベルに応じ 温度計を   セットする

ゲージハッチを開ける

温度計をひき上げる

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(10)

(8)

(7)

(9)

ゲージハッチを閉める

器具のﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを取外す

測定温度とＴＩが許容 　　  範囲内か確認する

終 了

下

上

中

導線入り

木綿ひも

温度計

油溜め

温度計ケース