| 基本操作－２３ | （微量水分） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・注射器（サンプル容器）は清浄であり、加熱乾燥したものでゴム栓で針先をシールしたものを使用する。 (3) ゴム管内は満杯で流すこと。 (9) 試料採取後は空気が混入しないようにする。 |

# Text boxes

①

終 了

(3)

(10)

(9)

(8)

(7)

(6)

(4)

(5)

(2)

開 始

(1)

サンプル名等を明確

に表示する

注射器をシリコンゴム管に差し込む

①バルブを開ける

②バルブを少し開け、端切りを行う

注射器にサンプルをゆっくり吸込む

サンプルを規定量採る

②バルブを閉める

①バルブを閉める

空気をシリコンゴム管に戻す

②バルブを開けて脱液  後②バルブを閉める

②

注射針を抜き、ゴム栓をする

空気が混入していないか

(11)

(12)

いいえ

はい

サンプリング後

シリコンゴム栓

注射器

シリコンゴム管

油