| 基本操作－２７ | ガスサンプリング方法（その１） （全組成分析用サンプリング法） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | （1）硫化水素等有毒ガスは専用の風船で採取する（色別したもの）。 風船は真空にしてあること。 風船の共洗いを行ってはならない。 （8）サンプルをとり過ぎた場合、一部試料をすてたものを試験試料にしてはならない。新しい風船で再サンプリングする。 （8）液化ガスは温度上昇により膨張するので注意する。 |

# Text boxes

開 始

①バルブを開ける

(1)

(2)

サンプル名等を明確

に表示する

②バルブを少し開け

端切りを行う

(3)

②バルブを閉める

(4)

サンプル口に風船を

差し込む

(5)

②バルブを少し開け

て風船にガスを入れる

(6)

風船の60～70％位サ

ンプリングする

(7)

②バルブを閉める

(8)

ピンチコックを閉め

風船を外す

①バルブを閉める

②バルブを開けて脱圧

後②バルブを閉める

(10)

(11)

(9)

終 了

４０%                   ７０％               １００％

風船の状態（参考）

ピンチコック

②

①

風船

ピンチコックを開ける

(12)