| 基本操作－３１ | ＬＰＧのサンプリング方法 (1) （ミ ニ ボ ン ベ ） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ボンベ内部の構造耐圧を熟知しておくこと。 ボンベの安全弁出口は人体と逆の方向にしてサンプリングする。 微量水分測定用のサンプリングは 原則として雨天時 に行わないこと。 サンプル口及び接続器具類に水分が付着してないこと。 端切りしないこと。 (2)ボンベは専用のもので減圧にしたものであること。 サンプル口、接続器具は逆ネジのものがあるので注意の事。 (14)火気・風上等を配慮し操作する。 (16)過充填防止の為、必ずガスが出るまで抜く。 |

# Text boxes

⑥

ミニボンベ

⑤

②

③

④

①

⑥

⑤

サイホン管

ガス

LPG(液)

入口

ミニボンベ構造図

出口

フレアー

LPG

終 了

ボンベバルブの洩れのない事を確認する

⑤バルブを閉める

出なくなるまで待つ

再サンプリング

液体は出るか

はい

いいえ

⑥バルブの閉止を確認し⑤バルブを開けゆっくりサンプリングする

ボンベを垂直にする

接続部より洩れのない事を確認する

②バルブを少し開ける

③バルブを少し開け　サンプラーを冷却し　　③バルブを閉める

⑤バルブを上にしてボンベを垂直にし⑤バルブを少し開ける

サンプル口とポンベの接続部を外す

①バルブを閉め　③バルブを開け、接続部の残圧を抜く

②③バルブを閉める

④バルブ全開を確認し①バルブを全開にする

サンプル口にボンベを接続する

サンプル名等を明確に表示する

⑤バルブを閉める

開  始

(1)

(9)

(2)

(3)

(10)

(11)

(12)

(4)

(13)

(15)

(14)

(5)

(16)

(6)

(7)

(8)

(17)

(18)