| 基本操作－３２ | ＬＰＧのサンプリング方法(２) （ボ ン ベ） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (2)ＬＰＧ専用のボンベで減圧したものであること。 但し、微量水分を測定 する場合は窒素パージ、乾燥処理を必ず行う。 (4)サンプル口、接続器具は逆ネジのものがあるので注意の事。 (11)過充填防止の為、計量器で充填量を確認しながら充填する（低温試料７０％、常温試料８０％以下とする）。 (13)サンプルを取り過ぎた場合、一部試料を捨てたものを試験試料にしてはならない。 新しい容器で再サンプリングする。 |

# Text boxes

はい

開  始

終 了

(1)

ボンベ・バルブの洩れのない事を確認する

サンプル口とボンベの接続部を外す

②③バルブを閉める

①バルブを閉め③バルブを開け接続部の残圧を抜く

ボンベ元バルブを閉める

サンプルを全量安全な場所に廃棄する

過充填していないか

いいえ

接続部の洩れのないことを確認する

計量器を監視しながら規定量まで充填する

ボンベの元バルブをゆっくり開ける

②バルブを少し開ける

③バルブを少し開けサンプラーを冷却し　③バルブを閉める

④バルブ全開を確認し①バルブを全開にする

計量器にボンベを乗せ重量測定を行う

サンプル口にボンベを接続する

外観上ボンベに損傷がない事を確認する

専用のボンベか確認する

サンプル名等を明確に表示する

(2)

(3)

(4)

(9)

(10)

(11)

(12)

(14)

(13)

(15)

(16)

(17)

(18)

(5)

(6)

(7)

(8)

フレアー

④

①

②

③

ボンベ元バルブ

LPG