| 基本操作－３３ | ＬＰＧのサンプリング方法(３) （スリップチューブ式ボンベ） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・本操作は常温試料のサンプリングに適用する。 (2)ボンベは専用のものであること。 (4)サンプル口、接続器具は逆ネジのものがあるので注意の事。 (4)接続はボンベの充填弁側のホース接続口に接続する。 (11)ボンベ出口ラインから液体が出始めたら充填を止める。 試料採取量は容器の容量の約８０％に調整されている。 (16)ボンベは倒立にて出口バルブを開けること。 |
| 充填弁 液取出し弁 フレアー （入口バルブ） （出口バルブ） ① ④ ホース接続口 ホース接続口 サイホン LPG 本体 ③ ② スカート |

# Text boxes

(9)

ボンベの入口側バルブをゆっくり開ける

ボンベの出口側バルブを少し開ける

ボンベ出口ラインの監視をしながら規定量まで充填する

ボンベ入口バルブを閉めたのち、直ちに出口バルブを閉める

①バルブを閉め、③バルブを開け、接続部の残圧を抜く

②③バルブを閉める

サンプル口とボンベの接続部を外す

ボンベ出口バルブを少し開け、ガスが出ることを確認する

ボンベバルブの洩れのない事を確認する

終 了

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(3)

サンプル名等を明確に表示する

専用のボンベか確認する

外観上ボンベに損傷がない事を確認する

サンプル口にボンベを接続し、ボンベを倒立する

④バルブ全開を確認し、①バルブを全開にする

③バルブを少し開け、サンプラーを冷却し、③バルブを閉める

②バルブを少し開ける

接続部より洩れのない事を確認する

開  始

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)