| 基本操作－３５ | 気 体 の 比 重 測 定 （シリング比重） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | 測定中室内の換気を停止してはならない。 詳細はＪＩＳ-Ｋ-２３０１（ブンゼンシリング法）に従う。 (2)ガスチューブに空気を入れ、測定範囲をオーバーフローしない程度に調整する。 又、測定中水の量を変化させてはならない。 (4)(5)空気及び試料ガスは充分パージし、２連球スプレー、ガスチューブ内の空気・ガスを置換する。 |

# Text boxes

燃料ガス風船

ガスチューブ Ｅ

測定方法

- オリフィス用コックＡ及びコックＢを開け、２連球スプレーＣを動かしＣ及びガスチューブＥの中を空気でパージ。

- Ｃを動かし空気をＥ下線以下迄入れＢを閉じ、Ｅ中の水面の上昇速度を測定（Ｅの下線から上線迄上昇するに要する秒数）。　　０．１秒まで読みとる。

- 試料ガスの測定はＣにＤを接続しＣ，Ｅ中の空気を充分パージ後、２）項と同様にして試料ガスの値を測定する。

計算式（ＪＩＳ－Ｋ－２３０１）

Ｓ＝Ｂ２／Ａ２＋α

Ｓ：乾燥空気に対する乾燥試料ガスの比重

Ａ：空気の流出時間(秒)

Ｂ：試料ガスの流出時間(秒)

α：乾燥ガス比重に換算するための補正値

Ｄ

温度計

水

オリフィス

オリフィス用

コック Ａ

２連球 Ｃ

スプレー

コック Ｂ

測定器具

いいえ

測定は２回行ったか

はい

容器中の水を

こぼさなかったか

１、２回目の測定値の平均を測定値とする

終 了

開  始

１、２回目の

測定値の差は0.010以下か

いいえ

はい

(8)

(7)

(6)

(5)

計算式を参照し測定値を計算する

試料ガスを測定する

測定方法を参照し空気を測定する

水温を測定する

試験器の水レベルを調整する

室内換気ファンをスタ―トする

いいえ

はい

(4)

(3)

(2)

(1)

(9)

(10)