基本作業－419　ハンドル廻し使用基準

使用するハンドル廻しは、バルブの形式及び寸法に応じ、次の基準を超えて使用しないこと。

| ハンドル廻し | バ ル ブ |
| --- | --- |
| タイプ | 標準寸法（mm） （A×B×C×D） | JIS-10K | ANSi-125 | ANSi-150 | ANSi-300 | ANSi-600 |
|  |  | 仕切弁 | 球形弁 | 仕切弁 | 球形弁 | 仕切弁 | 球形弁 | 仕切弁 | 球形弁 | 仕切弁 | 球形弁 |
| 1号 | 200×40×30×9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2B |
| 2号 | 250×50×40×10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/4B~1 1/2B |
| 3号 | 300×60×50×13 | 2B | 2B | 2B | - | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
| 4号 | 350×70×55×16 | 3B 4B | 3B | 3B 4B | - | 3B 4B | 3B | 3B 4B | 3B | 3B |
| 5号 | 500×75×60×19 | 6B | 4B | 6B | - | 6B | 4B | 6B | 4B | 4B |
| 6号 | 550×90×70×22 | 8B 10B | 6B 8B | 8B 10B | - | 8B 10B | 6B 8B | 8B 10B | 6B 8B | 6B |
| 7号 | 650×100×80×25 | 12B | - | 12B | - | 12B 以上 | - | 12B以上 | - | - |

（注）　軽量小形弁（1／2B～3／4B）、青銅弁及びソフトシート弁には、原則としてハンドル廻しを使用しないこと。止むを得ず使用する場合は、弁寸法に応じ、1号又は2号タイプを使用すること。