| 基本操作－４ | バ ル ブ を 閉 め る | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・該当バルブの操作による系の影響を考慮する。 (1) ゲートバルブは、残り１／３位から流量が大きく変化するので注意する。 (1) (3)バルブを閉める時、原則としてウイルキーを使用しない。 (1) (3)ゲートバルブには遊びがあることを考慮する。 (4)振動、異音、漏洩の発生に注意する。 ア）バルブ閉止により液封状態にならないように注意する。 イ）ボール弁についてはストッパーの不良の場合も考えられるので、流れに対しステム刻印（バルブ表示）を直角とし、閉を確認する。 |

# Text boxes

開 始

異常のないことを確認する

全  閉  に  す  る

少 し ず つ 閉 め る

(3)

(2)

(1)

終 了

(4)

異常のないことを確認する

ディスク

ナット

グローブバルブ

ゲートバルブ

ボール弁

ボディ

ボディ

ハンドル

ﾖｰｸﾌﾗﾝｼﾞ

ナット

ボール

ヨーク

ステム

シート

グランドパッキン

ブッシュ

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ

ステム

ディスク

ヨーク

ｼｰﾄﾘﾝｸﾞ

ボルト

ブッシュ