| 基本操作－５９ | スクリーンパックの取替え （スクリーンパックチェンジャー方式） | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | (1)グレード仕様に準じスクリーンを構成、作製する。 (2)(4)(6)(7)(10) ア．火傷防止用の保護手袋を装着すること。 イ．劣化物、異物等を清掃除去する。 （各機器付専用治具を使用） (3)(5)(9) スクリーンチェンジャー油圧が切替可能圧力であること。 切替方向正面に人がいないことを確認する (4) 樹脂等きれいに除き、スクリーン押さえを外しスクリーンパックを取外す。 作製したスクリーンの上下流方向を確認してスクリーン押さえにて固定する。 (6)オリフィス側の樹脂をきれいに除去する。 (8)スクリーンにメクレ等ないことを確認する。 (9)切替時、樹脂が固化する恐れのある機種は対策（冷却水カット等）を講じて実施する。 (10)ブレーカープレート周辺の樹脂をきれいに除去する。 |

# Text boxes

スクリーンパックを取付ける

スクリーンパック取付け側へスクリーンチェンジャーを切替える

スクリーンパックを取替える

スクリーンパック側へスクリーンチェンジャーを切替える

（片側オリフィスタイプ）

スクリーンパックを取外し清掃する

（両側ブレーカープレートタイプ）

オリフィス側を清掃する

(6)

開  始

終 了

スクリーンパックを作製する

オリフィス及びスライドプレートを清掃する

予備側ブレーカープレート及びスライドプレートを清掃する

オリフィス側へスクリーンチェンジャーを切替える

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(7)

(8)

(9)

(10)