基本作業－422　熱交換器の圧抜き

一般の熱交換機器は、低温側を決して締切りにしてはならない。

熱交換器を縁切りする場合は、低温側のブロックバルブの一方を開放しておくこと。

また、上流下流ともブロックバルブを閉止する必要がある場合には、ベントバルブ、ブリーダー等を解放し、圧抜き部を設けておかなければならない。

【事　例】　スチームの発生を伴う熱膨張は大きな損害を生じる

◇　コンデンサーの伝熱管の水圧試験を実施した後に、伝熱管から水を抜かずに試験のためシェル側にスチームを吹き込んだ為に熱膨張と、加熱によって生じたスチームによってコンデンサーが破壊し、チャンネルヘッドは6ｍも吹き飛び人身と設備を損傷した。